МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«БОРОДЯНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ»

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА БІНАРНОГО УРОКУ З ПРЕДМЕТА «ЧИТАННЯ КРЕСЛЕНЬ» ТА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ З ПРОФЕСІЇ «СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ» НА ТЕМУ: «УМОВНІ ЗОБРАЖЕННЯ НА КРЕСЛЕННЯХ РІЗЬБИ. НАРІЗАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ РІЗЬБ»

З досвіду роботи:

майстра в/н

Довгорука А.М.

викладача спец предметів

Попова С.С.

Методична розробка бінарного уроку з предмета «Читання креслень» та виробничого навчання з професії «Слюсар із ремонту автомобілів»

Предмет. Читання креслень.

Тема програми. Робочі креслення та ескізи деталей Предмет. Виробниче навчання.

Тема програми. Слюсарні роботи.

Тема уроку. Умовні зображення на кресленнях різьби. Нарізання зовнішньої та внутрішньої різьб.

Мета уроку:

навчальна: дати загальні відомості, про різьбу: призначення, елементи, зображення та позначення на кресленнях; прищепити учням навички та вміння нарізати зовнішню та внутрішню різьби;

розвивальна: розвивати логічне мислення, формувати вміння самостійно вирішувати проблемні ситуації, розвивати спостережливість, самоконтроль, увагу;

виховна: виховувати відповідальність, самостійність, дисциплінованість, любов до обраної професії.

Завдання: пояснити учням, що таке різьба та її елементи; навчити зображати, позначати й читати різьбу на кресленнях; навчити прийомів нарізання зовнішньої та внутрішньої різьб; приділити увагу практичній спрямованості уроку.

Об'єкт роботи: виготовлення болтів М10 і гайок М10.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок учнів та застосування знань на практиці.

Вид уроку: бінарний.

Провідні методи: словесний, наочний, практично зорієнтований, частково пошуковий.

Форми організації діяльності: індивідуальна, колективна, фронтальна.

Засоби навчання: зразки деталей із різьбою;

вимірювальні та ріжучі інструменти, пристосування й заготовки; таблиці навчальні та з техніки безпеки; мультимедійний проектор; комп'ютер; екран; презентація; опорний конспект на кожного учня; експрес-тести для контролю засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційна частина

Привітання. Перевірка готовності групи до уроку.

- Організація робочих місць.

- Перевірка відповідності зовнішнього вигляду учнів вимогам техніки безпеки.

- Повна готовність обладнання до роботи.

П. Актуалізація опорних знань (проводить майстер в/н)

Фронтальне опитування

- Як вибрати діаметр отвору під нарізання внутрішньої різьби?

- Як підготувати потрібного діаметру стрижень під нарізання зовнішньої різьби?

- Які ви знаєте прийоми обпилювання стрижнів під нарізання зовнішньої різьби?

- Яким способом можна підготувати поверхню під нарізання внутрішньої та зовнішньої різьби?

- Техніка безпеки при обпилюванні.

III. Мотивація навчальної діяльності учнів

Викладач технічного креслення подає теоретичний матеріал опорними блоками.